## Slide 1
向心力定量演示仪的传感器化改造
张××（广州市××中学）
2026年中小学实验教学能力展示活动
高中物理

## Slide 2
01. 实验基本信息
02. 实验设计思路与创新点
03. 实验原理
04. 实验目标
05. 教学过程
06. 实验效果评价

## Slide 3
实验基本信息
01

## Slide 4
实验基本信息
■ 使用教材
人教版《物理》必修第二册（2019版）
第六章《圆周运动》第2节 向心力
■ 适用学段
高中一年级下学期 1课时40分钟
■ 对应课标
主题：机械运动与物理观念
核心素养：物理观念·科学思维·探究·态度
■ 教材定位
在"做一做"感受向心力基础上
升级为可定量验证的探究性实验
■ 教师演示版器材
3D打印转台 + S型拉压力传感器(20N)
HX711模块(24位ADC) + 红外光电门
ESP32开发板(蓝牙) + 手机APP
直流调速电机 + 稳压电源
游标卡尺 + 电子天平
■ 学生分组版（每组4人）
微型手动转台 + HX711 + 光电门
ESP32 + 手机 + 滑块3档
(50g/100g/150g) + 游标卡尺
🎬 00:30-01:30

## Slide 5
实验设计思路与创新点
02

## Slide 6
实验设计思路与创新点
■ 传统演示仪痛点
1. 弹簧测力计读数模糊，只能定性感受
2. 无法同时测F、m、r、ω四个变量
3. 无法定量验证 F=mrω² 三变量关系
4. 学生"看"而不"测"，缺数据探究环节
■ 改进要点
1. 压力传感器替代弹簧测力计，精度0.01N
2. 光电门测周期T → ω = 2π/T
3. ESP32蓝牙实时传输，APP同步绘图
4. 3D打印臂+滑块，10秒换档调半径
5. 控制变量法三组定量验证
📷 传统演示仪对比照片
尺寸 560×200pt
📷 自制装置特写
尺寸 560×200pt
🎬 01:30-03:00

## Slide 7
实验原理/实验设计思路
03

## Slide 8
实验原理
■ 核心公式
F = mrω² = 4π²mr/T²
m:质量 r:半径 ω:角速度 T:周期
■ 控制变量法三组实验
组1：固定m、r，改变ω → F-ω²正比
斜率k₁ = mr
组2：固定m、ω，改变r → F-r正比
斜率k₂ = mω²
组3：固定r、ω，改变m → F-m正比
斜率k₃ = rω²
■ 误差来源
传感器零漂 / 转轴摩擦 / 质心偏移 / 计时精度
■ 数据记录表
表2：F-ω²关系（m=100g, r=15cm）
ω: 3-8 rad/s，6组数据
表3：F-r关系（m=100g, ω=5.0）
r: 5-20 cm，6组数据
表4：F-m关系（r=15cm, ω=5.0）
m: 50-175 g，6组数据
■ 数据处理
APP线性拟合 + R²计算
斜率反推系数，与理论值对比
相对误差 η = |k理-k实|/k理
🎬 03:00-04:30

## Slide 9
实验教学目标
04

## Slide 10
实验教学目标
■ 物理观念
  理解向心力是做匀速圆周运动物体所受合外力，方向指向圆心；建立"力与运动状态变化"的因果关系观念，能用F=mrω²定量解释生活现象。
■ 科学思维
  掌握控制变量法；能用F-ω²、F-r、F-m图象线性关系进行证据推理，从斜率反推物理量，形成"模型—数据—结论"思维路径。
■ 科学探究
  能设计变量控制方案；能操作数字化传感器采集数据；能用APP进行数据拟合与误差分析；能撰写完整实验报告。
■ 科学态度与责任
  体会传感器与信息技术对科学探究的促进作用；养成实事求是、尊重证据的科学态度；关注圆周运动在交通安全、航天工程中的应用。
🎬 04:30-05:00

## Slide 11
实验教学过程
05

## Slide 12
实验教学过程（视频06:00-13:00 核心7分钟）
（一）创设情境·提出问题 4min [05:00-06:00]
  演示传统弹簧测力计演示仪 → 学生上台摇转台感受力随转速变化 → 提出三问
（二）猜想假设·设计方案 5min [06:00-07:00]
  猜想F与m、r、ω有关 → 讨论控制变量法 → 引出数字化测量必要性
（三）认识器材·了解原理 4min [07:00-08:00]
  介绍传感器、光电门、ESP32工作原理 → 讲解数据流链路
（四）分组实验·采集数据 12min [08:00-11:00] 视频快剪
  3大组分别做F-ω²、F-r、F-m实验 → 每组6组数据 → APP实时绘图
（五）数据处理·得出结论 6min [11:00-12:00]
  线性拟合三条直线 → 分析斜率物理意义 → 验证F=mrω²
（六）误差分析·反思改进 4min [12:00-12:30]
  讨论误差来源 → 提出改进方案
（七）拓展应用·联系实际 5min [12:30-13:00]
  汽车转弯 / 洗衣机脱水 / 飞天椅 / 航天器人造重力
🎬 05:00-13:00

## Slide 13
实验效果评价
06

## Slide 14
实验效果评价
■ 教学目标达成
概念理解正确率 31% → 88%
能写出F=mrω²并解释 93%
能独立设计控制变量方案 81%
■ 学生参与度
12小组全部完成6组+数据
平均每组采集7.3组数据
分工明确，协作融洽
■ 数据测量精度
三组相对误差均 < 3%
F-m组误差最小 1.9%
■ 三组实验斜率与误差
F-ω²组：理论0.0150 实测0.0146 误差2.7%
F-r组： 理论2.50 实测2.43 误差2.8%
F-m组： 理论0.375 实测0.368 误差1.9%
■ 与传统演示仪对比
传统：只能"感受"力
本设计："测量"+"验证"公式
APP实时绘图，探究兴趣提升
■ 教学反思与改进
1. APP增加转速稳定性指示灯
2. 磁吸式快换滑块，不停机换档
3. 增加向心加速度a=ω²r验证环节
🎬 13:00-14:30

## Slide 15
谢谢!
202X.XX
中国·XX
🎬 14:30-15:00